## Slide 1: СУНО. Подсистема управления SMS-рассылками

## Slide 2: Общая схема работы
Web-интерфейс пользователя
Sms Демон
Gammu-smsd
Выполняет:
Отправку SMS из папки Outbox.
Получает и размещает полученные из модема сообщения в папку inbox
Перемещает отправленные сообщения в папку Sent.
Выполняет:
Поиск сообщений в папке Inbox.
Внесение полученных сообщений в БД
Размещение по расписанию сообщений на отправку в Outbox
Выполняет:
Создание групп рассылок SMS
Создание расписаний рассылок SMS
Регистрация модемов в системе.
Чтение статуса модемов из БД
Визуализация модемов со статусами на дашборде

## Slide 3: Схема взаимодействия
Gammu-smsd
Sms Демон
Web-интерфейс пользователя

## Slide 4: Gammu-smsd
Есть входящие в папке Outbox?
Ответ: «Есть»
Отправить сообщения модемам
Есть входящие SMS сообщения в модеме?
Ответ: «Есть»
Считать из модема и положить в папку Inbox

## Slide 5: SMS Daemon
Есть входящие в папке Inbox?
Ответ: «Есть»
Внести входящие сообщения в базу данных
Обновить статус модема
Проверить в БД, не настало ли время отправки SMS на какое-нибудь устройство?
Ответ: «Настало»
Разместить SMS в папку Outbox демона Gammu-smsd, для модемов у которых настало время перезагрузки.

## Slide 6: Дополнительные указания по эксплуатации
По возможности не подключать к компьютеру внешних USB устройств в процессе работы системы. Если все-таки внешние устройства подключались, то необходимо проверить сохранился ли номер COM порта у модема. ()